## Slide 1: Pístové spalovací motory

## Slide 2: přeměna posuvného pohybu pístu na otáčivý pohyb klikového hřídele

## Slide 3: čtyřdobý zážehový motor

## Slide 4: pracovního cyklus čtyřdobého zážehového motoru

## Slide 5: (zapiš do sešitu)
1) Čtyřdobý zážehový motor:
palivo: směs vzduchu a benzínu
účinnost : 30 %
části válce: sací a výfukový ventil, píst, svíčka, ojnice, kliková hřídel
činnost válců:

## Slide 6: (zapiš do sešitu)
1. sání (dolů) - do válce vniká chladná palivová směs přes sací ventil .
2. stlačování - píst stlačuje směs a ta se zapálí elektrickou jiskrou.
3. rozpínání – zapálená směs hoří a tlačí na píst, koná se práce.
4. výfuk - spálené plyny jsou vytlačeny z válce přes výfukový ventil.

## Slide 7: pracovní cyklus dvoudobého zážehového motoru

## Slide 8: pracovní cyklus dvoudobého motoru

## Slide 9: (zapiš do sešitu)
2) Dvoudobý zážehový motor:
palivo: směs vzduchu a benzínu
účinnost : jen 20 %
části válce: sací a výfukový otvor, píst, svíčka, ojnice, kliková hřídel, přepouštěcí kanál
konstrukčně jednodušší, lehčí, ale hlučný, méně účinný a neekologický (při výfuku uniká část paliva)

## Slide 10: (zapiš do sešitu)
Činnost válců:
1. - sání směsi pod píst a stlačování směsi nad píst, exploze po zapálení svíčkou
2. - rozpínání a výfuk + sání směsi nad píst (pracovní doba)

## Slide 11: čtyřdobý vznětový motor

## Slide 12: (zapiš do sešitu)
3) Čtyřdobý vznětový motor:
palivo: vzduch a nafta
účinnost : 40 %
části válce: sací a výfukový ventil, píst, ojnice, kliková hřídel, tryska
menší spotřeba paliva, větší síla a účinnost (lodě, kamióny), větší hmotnost

## Slide 13: (zapiš do sešitu)
1. Do válce je nasáván vzduch.
2. Píst stlačuje vzduch do malého prostoru ( t = 600 °C).
3. Vstřikování nafty tryskou, samovznícení a exploze, koná se práce.
4. Spálené plyny jsou vytlačeny z válce.